## Slide 1: TUGAS SLIDE WAN
NAMA KELOMPOK :
Ghifari Al Bastanjar
Gustian Fajar Nur Riski
Muhammad Amaruloh

## Slide 2: Jenis dan Area Wireless
Wireless Personal Area Network (WPAN)
WPAN merupakan sebuah jaringan nirkabel dengan cakupan hanya beberapa meter dan bersifat personal/pribadi. Jenis jaringan ini dengan standar IEEE 802.15 luas cakupan mencapai 15meter dan alokasi daya yang dibutuhkan 20mW yang digunakan untuk menghubungkan perangkat peripheral komputer seperti Printer, Tablet, Headset. Teknologi yang menggunakan jenis ini yaitu Bluetooth, Zigbee, HomeRF dan Infrared.

## Slide 3: Wireless Local Area Network (WLAN)
WLAN merupakan Sebuah jaringan yang mempunyai standar IEEE 802.11 dan cakupan area lokal/kecil serta pada jaringan ini sering disebut WIFI (Wireless Fidelity). Standar pada WLAN yaitu 802.11 a/b/g/n/ac/ad/af/ah dan 802.11 ax. Pada jenis 802.11 ac yang sering disebut wifi 5 dan kompatibel dengan WIFI 802.11 n dengan dukungan multi antena yaitu MIMO (Multi Input Multi Output). Sedangkan pada jenis WIFI 802.11 ax memiliki kemampuan lebih cepat 4 kali dibandingkan dengan WIFI 802.11 ac dengan kecepatan pada test mencapai 11Gbps serta mendukung MU-MIMO (Multi User MIMO). Arsitektur jaringan WLAN dapat dikonfigurasikan menjadi tiga jenis yaitu IBSS (Independent Based Service Set), BSS (Based Service Set), dan ESS (Extended Service Set).

## Slide 4: Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)
WMAN merupakan sebuah bentuk jaringan yang dapat menghubungkan berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan sesuai dengan standar IEEE 802.16 atau yang sering dikenal dengan sebutan WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). WiMAX memiliki kecepatan data hingga 40 Mbps dengan alokasi frekuensi pada range 2,3-2,5 GHz dan 3,4-3,5 GHz.

## Slide 5: Wireless Wide Area Network (WWAN)
WWAN merupakan sebuah bentuk jaringan yang mempunyai jangkauan luas karena radiusnya mencakup sebuah negara maupun benua. Konektivitas WWAN memungkinkan pengguna dengan laptop dan kartu WWAN untuk menjelajahi web, cek email, atau menyambung ke jaringan privat virtual (VPN) dari mana saja dalam batas-batas regional layanan seluler. Berbagai komputer dapat telah terintegrasi kemampuan WWAN. Pada dasarnya WWan adalah transmisi data melalui teknologi wifi jarak jauh, dan topologinya terhubung dengan jalur backbone internet suatu Isp (internet service provider), sedangkan WLan sama dengan Jaringan LAN (local area network) yang menghubungkan beberapa kompcomputeram suatu wilayah yang tidak terhubung dengan Internet. WWAN menggunakan teknologi jaringan selular dalam trasmisi data seperti UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) dan GSM (Global System for Mobile Communications).

## Slide 6: Jangkauan Wireless
WPAN menyediakan komunikasi yang konsisten antara dua perangkat dan mencegah data dibagikan dengan perangkat di luar jaringan. WPAN ini dapat terdiri atas perangkat pribadi, seperti ponsel, PDA, smartwatch, laptop atau notebook, perangkat audio, hingga printer. Jangkauan WPAN ini dapat mencapai 10 meter.

## Slide 7: WLAN (Wireless Local Area Network)
WLAN biasanya digunakan di kantor dan dapat digunakan dengan jangkauan hingga lebih dari 2 km dan menghubungkan lebih dari dua perangkat. Namun, jaringan wireless ini cukup rentan diretas dari luar karena komunikasinya menggunakan sinyal radio atau gelombang yang dapat ditangkap oleh pihak lain.

## Slide 8: WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN) yang biasa disebut WiMAX menghubungkan beberapa LAN nirkabel yang jangkauannya mencakup sebuah kota atau area tertentu. WiMAX adalah teknologi dengan standar IEEE 802.16 yang memungkinkan pengiriman data untuk layanan broadband wireless access (BWA). Standar IEEE 802.16d adalah standar yang digunakan untuk fixed WiMAX yang bekerja pada frekuensi 2 GHz hingga 11 GHz dengan transfer rate hingga 75 Mbps sehingga mampu memberikan kecepatan koneksi yang tinggi. Jarak yang dapat dijangkau oleh WMAN atau WiMAX mencapai 8 km.

## Slide 9: WWAN (Wireless Wide Area Network)
Wireless Wide Area Network (WAN) Meliputi area yang lebih luas lagi, bukan hanya satu kota melainkan beberapa kota hingga satu negara atau benua. Dengan memanfaatkan teknologi satelit, kecepatannya beragam dan memanfaatkan berbagai perangkat jaringan nirkabel dengan daya pancar yang tinggi. Menara-menara telekomunikasi menggunakan teknologi ini untuk memberikan jangkauan yang lebih luas hingga memenuhi kebutuhan berbagai kota.

## Slide 10: Sekian dari kelompok kami . Kurang lebihnya mohon maaf… Wassalamu’alaikum Wr.Wb